Tp GM
Thème : Porte Cassette
Ssi
Centre d'intérêt :
CI.4 guidages
  E 9 étude de la fonction guidage en translation
Contenu :
A vitesse de frottement
CI.5 transmission de puissance
  E 17 simulation du comportement mécanique d'un système
Contenu :
A vitesse de frottement

 corrigé

#### saisie des caractéristiques
Le moteur étant alimenté en 12V, la cassette met 0,52 s pour rentrer dans le magnétoscope. Le modèle MotionWorks proposé se nomme « PorteK7-Cmot+usure »
        1. déterminer et saisir les informations nécessaires à la simulation de rentrée de la cassette dans le magnétoscope.
      2. Nmot=5600 tr/min
#### Coule moteur
  1. On se met dans le cas de l'utilisation d'une cassette de 180 min qui pèse en moyenne 200gg.
  2. Déterminer le couple moteur maximum nécessaire pour rentrer et sortir une cassette sans prendre en compte les inerties des pièces.
      1. Saisir les actions connues en action extérieures, le poids de 2N.
      2. Cmot Maxi=6,3.10-4 N.m=0,63 N.mm
#### Usure dans les glissières.
[...] la vitesse de frottement du galet sur ces pièces[...] ne devrait pas dépasser 0,2 m/s dans le cas d'un contact métal/plastique et 1m/s dans le cas d'un contact bronze/acier.
  1. Déterminer la vitesse maximum de frottement et préciser dans quel contact cela se produit.
      1. Utiliser la commande « Ajouter la cinématique d'un point «  MotionWorks Manager » (ne pas oublier de rendre effectif le degré de liberté (ddl) de la liaison motorisée.),
      1. sortir les courbes des vitesses de frottement et relever la vitesse maximum.
      1. Vmaxi galet/bâti=0,28 m/s et Vmaxi galet/roue6=0,27 m/s
      2. donc usure contrôlée dans la tôle du châssis, mais pas dans le plastique de la roue 6
  1. Conclure.
      1. Il faut donc diminuer la vitesse de rotation du moteur.