présentation :

La machine à couper et cambrer les composants a déjà fait l’objet d’une étude au paravent.

Le travail portera sur le mécanisme de réglage de l’excentrique dont le dessin est fourni sur l’extrait de plan ci-contre. On pourra ressortir les plans complets et nomenclature fournis dans les TP précédents.

Travail demandé :

Remarque :

si le poste informatique n’est pas disponible, le I  peut être effectué après le IV.

#### Mise en plan de la bague excentrée épaulée 24

Le dossier M3C-sw est sur le serveur dans : classe-1s?\travail\sciences de l’ingénieur\GM\

Récupérer la modélisation de la bague excentrée :

Ouvrir l’assemblage M3C.SLDASM (un double clic sur le nom du fichier l’ouvre automatiquement)

Trouver la bague excentrée épaulée 24, pour cela :

        - Clic droit sur la pièce dans la zone graphique / ouvrir bague exentrique.sldprt

Tracer le dessin de définition de la bague excentrée 24 en vue de face en coupe médiane et vue de coté bien choisie*. Un guide possible :

        - Ouvrir une mise en plan

        - Utiliser les fonds de plan personnalisés A4H-SsiAlain.

        - Remplir le cartouche

        - Tracer une vue nommée correspondant à la vue de bout.

        - Tracer la coupe dans le plan médian

        - Tracer les pointillés

        - Tracer les axes

        - Sauvegarder dans le répertoire élève.

#### Encastrement goupillé

Analyse du montage de la bague excentrée épaulée 24 sur l’arbre porte tambour  27 :

L’encastrement est-il démontable ou non ?  ………………………………………….

Tracer un graphe de montage  de cet assemblage.

Préciser comment sont éliminés les différents degrés de liberté et mettre en évidence les surfaces fonctionnelles concernées en les coloriant sur le plan ci-dessus. Donner une légende des couleurs.

Donner la désignation normalisée de la goupille que l’on repérera 34. compléter la nomenclature.

……………………………………………………………………………………………….

#### rechercher de tolérances et d’ajustements

rechercher la tolérance à imposer sur le trou de la goupille

……………………………………………………………………………………………….

rechercher l’ajustement bague excentrée épaulée 24 / arbre contre tambour 27.

……………………………………………………………………………………………….

rechercher l’ajustement bague excentrée épaulée 24 / bâti 28.

……………………………………………………………………………………………….

#### Report des cotes

Reporter les cotes recherchées précédemment sur le dessin de définition de la bague excentrée épaulée 24 à l’aide du logiciel*.

# Footnotes

* s’aider du document « Mise en plan solidWorks® » disponible en salle de TP

# Text boxes

Durée :  2 h

Contenu :

- SolidWorks 2001®

- Dessin de définition

- cotation

- Encastrement goupillé

- Tolérance et Ajustement

tp  GM

Sans échelle